PROJEKT BUDOWLANY

1.CZĘŚĆ OPISOWA

2

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla tematu:

Remont chodnika w miejscowości Petryki

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora – Gmina Stawiszyn

- uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA Warszawa

2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysokościowe uzupełniające, wizja lokalna w terenie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) łącznie z późniejszymi zmianami

- obowiązujące Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn, numer dz. 231/12 oraz 231/6 (obręb 0006 Petryki), województwo Wielkopolskie.

2.1 Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe

- regulacja pionowa urządzeń (studzienki ściekowe)

- krawężniki, obrzeża

- zjazdy

- chodniki

3

3. Stan istniejący.

Obecnie droga posiada nawierzchnie asfaltową w km 0+000 do 0+338,5, (pikietaż projektowany w zakresie remontu) oraz na dz. nr 231/6 od 0+000 do 0+39. Droga posiada również, chodniki, które wymagają remontu na dz. nr 231/6 chodnika brak. W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi ok 14,00 m.

4. Stan projektowy

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Teren sąsiadujący z drogą przeznaczony jest pod zabudowę.

Projektowane zagospodarowania działki :

- Analiza istniejących uwarunkowań oraz przyjętych parametrów

W związku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszłą zabudowę, na podstawie §6 rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy uwarunkowań terenowych i przyjętych parametrów remontowanego odcinka drogi.

- Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

W pasie remontu odcinka drogi nie występują urządzenia infrastruktury technicznej, identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, będące własnością gminy oraz innych podmiotów . Do urządzeń podziemnych zaliczyć należy np. sieć gazową i wodociągową. Natomiast do urządzeń nadziemnych zaliczamy między innymi słupy energetyczne oraz oznakowanie pionowe drogi. W części graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

- Sposób etapowego i docelowego odwodnienia.

W ramach robót nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną na pobocza o nawierzchni przepuszczalnej.

- Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia W pasie drogi występują nasadzenia drobne nasadzenia krzewów w pasie zieleni.

- Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych.

Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych. Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako przeciętne. Uzyskane

4

informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic", podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2. Teren nie znajduje się w strefie obszarów zalewowych.

- Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Chodnik zaprojektowano z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania się gryzoni do wnętrza. W zakresie ochrony czystości powietrza. Chodnik zaprojektowano z materiałów spełniających wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Odpady, utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości — zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Ustawą z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także przepisami lokalnymi. Nie będą to także odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. Miejsce gromadzenia odpadków — istniejące miejsca gromadzenia odpadków stałych. Na etapie przewidywanej budowy będą powstawały liczne odpady. Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcje prac budowlanych powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych.

Zagospodarowanie	i	wywóz	odpadów	powstałych	w	wyniki

prowadzenia prac budowlanych spoczywa w całości na wykonawcy. Składowanie i

wywóz  odpadów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

dotyczącymi postępowania z odpadami tj. Ustawą odpadach i prawem ochrony środowiska.                                                                                                                 5

Zestawienie ilości i parametrów elementów projektowanych

Długość remontu i budowy chodnika łącznie – 377,5 m

- długość remontowanych chodników na dz. 231/12 – 559 mb – strona lewa szer. 2,00m

- długość wykonania nowego chodnika na dz. 231/6 – 39 mb

- studzienki ściekowe (regulacja pionowa) - 5 szt.

przebudowywane zjazdy – 5 szt. (pow. 114,36 m2)

4.1 Przekrój poprzeczny

W przekroju poprzecznym remontowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący sposób:

0+000,00 - 0+338,50

- szerokość chodnika 2,00m

Odcinek nowy:

0+000,00 - 0+39,00

- szerokość chodnika 2,00m

Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 2 i 3.

4.2 Parametry projektowe

- dostępność: nieograniczona,

- szerokość chodnika: 2,00m

- pochylenie podłużne chodnika mniejsze niż 6%

- wyniesienie chodnika ponad krawędź jezdni  – bez zmian w stosunku do istniejącego poziomu (ok 12 cm)

- wyniesienie krawężnika 15x30cm – 12cm

- wyniesienie krawężnika 15x22cm – 2cm

- powierzchnia chodnika : 672,66 m2

- powierzchnia zjazdów: 114,36 m2

6

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3. Rozwiązanie sytuacyjne

Oś drogi gminnej zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy założeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejącą oś i wykorzystania pasa drogowego drogi gminnej, numer dz. 231/12 i 231/6 (obręb 0006 Petryki).

4.4.Konstrukcja jezdni

Na remontowanym odcinku drogi gminnej zaprojektowano konstrukcję składającą się z następujących warstw:

- szerokość chodnika 2,00m, spadek jednostronny 2%

Konstrukcja chodnika:

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego- 10cm

Konstrukcja zjazdu:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15cm

- Dolna warstwa podbudowy warstwa z kruszywa naturalnego- 10cm

4.5.Odwodnienie

- Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda zbierana jest przez pasy zieleni między chodnikiem, a krawężnikiem, a dalej między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni.

7

4.5.Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda zbierana jest przez pasy zieleni między chodnikiem, a krawężnikiem, a dalej między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni.

4.6 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu został opracowany zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181)

4.7 Pozostałe roboty i czynniki

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi gminnej oraz na terenie działki nr 231/6 przy drodze dojazdowej do budynku. Projektowany remont chodnika nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ zlokalizowana jest w użytkowym pasie drogowym. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robót drogowych wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie znaków geodezyjnych.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

  - powierzchnia chodnika : 672,66 m2

  - powierzchnia zjazdów: 114,36 m2

- Ochrona zabytków

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

8

7. Wpływ eksploatacji górniczych na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczych.

8. Oddziaływanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

231/12 i 231/6 (obręb 0006 Petryki), w jednostce ewidencyjnej Stawiszyn.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane, który stanowi, że obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających zmianę z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane należy zaliczyć przepisy techniczno budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ), ale także przepisy dotyczące miedzy innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska z dnia 15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

9. Bezpieczeństwo i BHP

Realizując przedmiotową inwestycję szczególną uwagę należy zwrócić na to aby:

- zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzonych  robotach  ziemnych  na  odcinku

remontu drogi i chodnika.

- zachować szczególną ostrożność podczas wyładunku kruszyw i masy

- zabezpieczyć i prawidłowo oznakować roboty przez cały czas remontu nawierzchni ww. drogi gminnej

-pracownicy w czasie robót byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na  czas  wykonywanych  robót  należy  zminimalizować  ograniczenia  i  utrudnienia  dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

11. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robót objętych niniejszym opracowaniem wymaga:

  - zaakceptowania do realizacji przez Inwestora – Gmina Stawiszyn

9

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego robót drogowych dla zadania

Remont chodnika w miejscowości Petryki

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora – Gmina Stawiszyn

- uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA Warszawa

2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysokościowe uzupełniające, wizja lokalna w terenie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) łącznie z późniejszymi zmianami

- obowiązujące Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Stawiszyn, droga nr XXXXX, numer dz. 231/12 i 231/6 (obręb 0006 Petryki), województwo Wielkopolskie.

2.1 Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiórkowe

- regulacja pionowa urządzeń (studzienki ściekowe)

- krawężniki, obrzeża

- zjazdy

- chodniki

10

3. Stan istniejący.

Obecnie droga posiada nawierzchnie asfaltową. Droga w granicach dz. 231/12 posiada również, chodniki, które wymagają remontu. W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi ok 14,00m.

4. Stan projektowy

Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D (droga dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Teren sąsiadujący z drogą przeznaczony jest pod zabudowę.

Projektowane zagospodarowania działki :

- Analiza istniejących uwarunkowań oraz przyjętych parametrów

W związku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszłą zabudowę, na podstawie §6 rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy uwarunkowań terenowych i przyjętych parametrów remontowych drogi i chodnika.

- Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

W pasie remontowanego odcinka drogi nie występują urządzenia infrastruktury technicznej, identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, będące własnością gminy oraz innych podmiotów . Do urządzeń podziemnych zaliczyć należy np. sieć gazową i wodociągową. Natomiast do urządzeń nadziemnych zaliczamy między innymi słupy energetyczne oraz oznakowanie pionowe drogi. W części graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

- Sposób etapowego i docelowego odwodnienia.

W ramach robót nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną na pobocza o nawierzchni przepuszczalnej.

- Sposób wysokościowego rozwiązania ulicy.

Bez zmian

- Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia W pasie drogi nie występują nasadzenia.

11

- Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych.

Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych. Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic", podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2. Droga nie znajduje się w strefie obszarów zalewowych.

- Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Drogę zaprojektowano z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania się gryzoni do wnętrza. W zakresie ochrony czystości powietrza. Drogę zaprojektowano z materiałów spełniających wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Odpady, utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości — zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Ustawą z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także przepisami lokalnymi. Nie będą to także odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. Miejsce gromadzenia odpadków — istniejące miejsca gromadzenia odpadków stałych. Na etapie przewidywanej budowy będą powstawały liczne odpady. Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcje prac budowlanych powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych. Zagospodarowanie i wywóz odpadów powstałych w wyniki prowadzenia prac budowlanych spoczywa w całości na wykonawcy. Składowanie i

12

wywóz  odpadów  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

dotyczącymi postępowania z odpadami tj.

Ustawą odpadach i prawem ochrony środowiska.

Zestawienie ilości i parametrów elementów projektowanych Długość remontu – 377,5 m

- długość remontowanych chodników – 377,5 mb – strona lewa szer. 2,00 m

- studzienki ściekowe (regulacja) - 5 szt.

4.1 Przekrój poprzeczny

W przekroju poprzecznym remontowany odcinek drogi i chodnika zaprojektowano w następujący sposób:

- szerokość chodnika 2,00 m

Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 2 i 3.

4.2 Parametry projektowe

- szerokość chodnika: 2,00m

- pochylenie podłużne chodnika mniejsze niż 6%

- wyniesienie chodnika ponad krawędź jezdni  – 12cm

- wyniesienie krawężnika 15x30cm – 12cm

- wyniesienie krawężnika 15x22cm – 2cm

- powierzchnia chodnika : 672,66 m2

- powierzchnia zjazdów: 114,36 m2

13

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3. Rozwiązanie sytuacyjne

Oś drogi gminnej zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy założeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejącą oś i wykorzystania pasa drogowego drogi gminnej, numer dz. 231/12 i dz. nr 231/6 (obręb 0006 Petryki).

4.4.Konstrukcja jezdni

Na remontowanym odcinku drogi gminnej i chodnika zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1 składającą się z następujących warstw:

- szerokość chodnika 2,00m, spadek jednostronny 2%

Konstrukcja chodnika:

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego- 10cm

Konstrukcja zjazdu:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15cm

- Dolna warstwa podbudowy warstwa z kruszywa naturalnego- 10cm

6.Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda zbierana jest przez pasy zieleni między chodnikiem, a krawężnikiem, a dalej między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni.

14

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

- powierzchnia chodnika : 672,66 m2

- powierzchnia zjazdów: 114,36 m2

8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu

Na trenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajduje się uzbrojenie terenu kolidujące z drogą.

9. Ochrona zabytków

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

10. Wpływ eksploatacji górniczych na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczych.

11. Oddziaływanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 t.j.) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki:

231/12 i 231/6 (obręb 0006 Petryki), w jednostce ewidencyjnej Stawiszyn.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane, który stanowi, że obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających zmianę z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane należy zaliczyć przepisy techniczno budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ), ale także przepisy dotyczące miedzy innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska z dnia 15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) ,

15

zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm. ) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, inwestycje zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

13. Bezpieczeństwo i BHP dotycząca placu budowy

Realizując przedmiotową inwestycję szczególną uwagę należy zwrócić na to aby:

- zachować  szczególną  ostrożność  przy  prowadzonych  robotach  ziemnych  na  odcinku

remontu drogi i chodnika

- zachować szczególną ostrożność podczas wyładunku kruszyw i masy

- zabezpieczyć i prawidłowo oznakować roboty przez cały czas remontu i nawierzchni ww. drogi gminnej i chodnika

-pracownicy w czasie robót byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robót należy zminimalizować ograniczenia i utrudnienia dla indywidualnego ruchu lokalnego.

14. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacją niniejszego projektu należy:

- Opracować projekt „ Oznakowania czasowej organizacji i zabezpieczenia terenu robót” – Wykonawca robót.

Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót przez

Wykonawcę robót do :

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego,

- Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym,

- Właścicieli i Administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robót.

16

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„Remont chodnika w miejscowości Petryki”

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont chodnika w miejscowości Petryki

Nazwa inwestora: Gmina i Miasto Stawiszyn

17

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Remontowany obejmuje odcinek:

Remont chodnika i drogi w miejscowości Petryki

| Parametry techniczne wynoszą: |  |
| --- | --- |
| - | klasa techniczna | D (dojazdowa) |
| - | prędkość projektowa | 30 km/h |
| - | kategoria ruchu | KR1 |

Kolejność realizacji zadania:

  - roboty przygotowawcze

  - roboty rozbiórkowe

  - regulacja pionowa urządzeń (studzienki kanalizacyjne)

  - krawężniki, obrzeża

  - zjazdy

  - chodniki

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obok rejonu przewidzianego do realizacji zadania nie znajdują się działki zabudowane.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Roboty ziemne związane z budową :

- Linie energetyczne napowietrzne – zwrócić szczególną uwagę sprzętem mającym długi zasięg – typu wywrotki, koparki, itd. aby zachować wymagane odległości od linii energetycznych,

- roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni,

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: roboty ziemne wykonywane koparkami i równiarkami:

- dowóz i rozładunek kruszywa łamanego, kruszywa naturalnego z uwagi na linie energetyczne,

- stabilizacja mechaniczna podbudowy,

18

- możliwość wystąpienia osunięcia się ziemi podczas robót ziemnych

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, szczególnie niebezpiecznych należy:

- dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp),

- przypomnieć o stosowaniu środków ochrony osobistej,

- omówić zasady stosowania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia,

- wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru robót.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia:

posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych, apteczki lekarskiej z podręcznym medykamentami i innymi środkami bhp, w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy, maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, rękawice , obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe, stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku, przy pracach w niebezpiecznych wykopach należy zapewnić właściwą obudową wykopu. Kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrodzenie zaporami drogowymi oraz oznakowanie odcinka robót wg projektu zatwierdzonej organizacji robót, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych - odpowiednie oznakowanie odcinka robót oraz trasy objazdu, wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy oraz tablice „Teren budowy, wstęp wzbroniony" prace niebezpieczne wykonywać w zespołach minimum dwuosobowych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Zaleca się, aby kierownik budowy opracował „Plan BIOZ" przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

19

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Remont chodnika w miejscowości Petryki

- Długość remontu : 0+377,5 m

2.Przekrój poprzeczny chodników- spadek jednostronny 2%

3.Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

Konstrukcja chodnika:

- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego- 10cm

Konstrukcja zjazdu:

  - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

  - Podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm

  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - 15cm

  - Dolna warstwa podbudowy warstwa z kruszywa naturalnego- 10cm

20